## Slide 1: AI与通信融合研究进展调研二
汇报人：朱甜甜
2026.09.30

## Slide 2: 研究方向
方向 | 汇报主题
一 | 动作安全校验：候选动作效果预测与执行前检查
二 | 苹果智能通信专利：业务体验反馈与 AI 预测、模型验证
三 | Radio Map：无线环境建模及其应用
四 | 卫星通信：卫星切换与视频码率联合优化
五 | 测试系统与 AI 算法验证：终端多项 AI 功能联合测试

## Slide 3: 方向一：动作安全校验——SafeSlice 的方法与控制流程
1. SafeSlice：在 AI 资源分配动作执行前预测时延并检查风险
技术概述：
视频、语音和 VR 业务共享基站无线资源，但对时延的要求不同。强化学习能够根据业务变化调整资源分配，然而，在新负载或新场景下探索不合适的动作，可能导致业务时延超过服务等级协议（SLA）门限。SafeSlice将长期风险约束与单次动作安全校验结合，在节省资源的同时降低时延违规风险。
研究方法：
a. 强化学习提出候选动作。采用优势演员—评论家算法（A2C），根据上一控制窗口各切片的业务流量占比，决定下一窗口各切片获得的物理资源块（PRB）比例。这里调整的是切片之间的资源配额，窗口内的用户调度继续由基站执行。
b. 奖励函数约束长期风险。奖励同时考虑资源消耗与业务时延，利用 Sigmoid 函数提高接近时延门限时的惩罚，使策略长期倾向于选择资源开销较小、时延风险较低的方案。但长期奖励不能单独避免某一次动作超限。
c. 独立模型预测当前动作后果。XGBoost 回归模型读取当前业务状态、候选 PRB 分配和上一窗口实际时延，输出采用该方案后，本控制窗口的切片平均用户时延。预测对象随候选动作变化，因此能够比较不同资源方案的后果。
d. 安全层检查并替换动作。将预测时延与各切片门限比较。若有切片预计超限，则筛选预测合格的备选方案，并选择资源分配向量与原方案欧氏距离最小的一项，尽量保留原策略的资源效率。
部署位置与反馈闭环：
论文提出将训练数据与模型管理放在非实时 RIC 一侧，将部署控制结合近实时 RIC 流程。控制结果通过 E2 接口作用于基站无线资源分配，最终由基站调度功能执行。窗口结束后采集实际时延、奖励和新状态，继续更新策略。手机产生业务并承受通信性能结果，安全控制算法属于网络侧。
Notes: SafeSlice解决的是共享基站资源时，AI提出的分配方案能不能直接执行的问题。
它把控制过程分为两层：强化学习负责提出资源方案，独立安全层负责检查这一次动作。长期奖励引导策略降低风险，但某一次动作仍可能超限，所以还要用XGBoost预测该方案造成的时延，再与业务门限比较。如果预计违规，就换成最接近的预测合格方案。
这里的动作是切片间资源比例，真正的无线资源分配和用户调度仍由基站执行。执行后的实际时延再反馈给控制流程，形成闭环。

## Slide 4: 方向一：动作安全校验——SafeSlice 的方法与控制流程
1. SafeSlice：在 AI 资源分配动作执行前预测时延并检查风险
时延预测模型如何训练
论文没有完整的真实 O-RAN 交互数据，因此采用引导式域随机化构造训练样本：以真实 VR 游戏流量轨迹和视频、VoNR 业务模型限定合理场景，改变用户数量、业务负载和离散 PRB 分配，在仿真网络中执行动作，记录执行后的时延。
因此，该模型学习的是当前状态下采用某个动作，会产生多大时延，区别于仅根据历史序列预测未来自然变化的时序模型。
实验结果
在相同或变化的业务负载、时延门限条件下评价控制效果。论文测试中，相较所比较的基线，平均累计时延最高降低 83.23%，瞬时时延违规最高降低 93.24%，资源消耗最高降低 22.13%。这些是不同实验比较中的最高改善幅度。
XGBoost 时延预测模型测试集 R²为 0.94，RMSE 为 4.42 ms。其中，R²描述整体拟合程度，不能解释为每次预测有 94%的可信度。
研究成熟度与启示：
a. 现有性能证据主要来自仿真，未完成真实基站与终端的安全闭环验证。论文中的“瞬时约束”针对每次动作对应控制窗口的平均时延。预测低于门限，仍可能因模型误差实际超限；平均时延达标，也不代表每个用户都达标。
b. 安全校验不仅要评价整体预测精度，还应重点统计门限附近的判断错误，以及预测合格但实际超限的动作。除了本文所考虑的时延，也可以迁移到吞吐量、卡顿或掉话等指标，但要注意需要重新采集对应标签、训练模型并设置合格门限。
数据组成 | 训练阶段的作用 | 部署预测阶段的作用
各切片业务流量占比 | 描述执行前业务状态 | 模型输入
候选 PRB 分配方案 | 描述采用的控制动作 | 模型输入
上一窗口实际时延 | 提供近期性能信息 | 模型输入
本次动作执行后的平均时延 | 监督学习标签 | 尚未发生，由模型预测
Notes: 这一页重点说明，安全层为什么能够预测，以及预测结果可信到什么程度。
训练时，作者在合理的业务范围内改变负载和资源方案，执行后记录时延，形成有标准答案的监督学习数据。部署时，执行后的时延还不知道，模型用前面的状态和候选动作进行估计。
实验显示违规明显减少，但模型仍有4.42毫秒的预测误差，而论文测试了5毫秒、10毫秒等门限。因此，我们尤其要关注门限附近是否放错动作。此外，这里检查的是窗口平均时延，仍需进一步验证个别用户的性能。

## Slide 5: 方向一：动作安全校验——华为候选配置效果预测
2. 华为无线数字孪生专利：将拟采用网络参数纳入未来性能预测
技术概述
网络性能既受业务随时间变化的影响，也受网络配置影响。仅根据历史 KPI 预测未来趋势，难以评价不同配置方案。华为专利提出同时学习时间规律与参数影响，输入历史状态、历史动作和拟采用动作，预测未来吞吐量或业务量，为实际改参前的效果评估提供模型基础。
输入与输出
核心方法：两条分支分别学习不同时间尺度
Transformer 编码器分支：学习一天内的小时变化——通过小时级 KPI 序列捕捉日内变化形态，为预测提供较细时间尺度的信息。
AttenInAtten 分支：学习跨天规律及其与动作的关系。
第一层注意力形成不同历史子预测任务的表示，例如由前一天预测后一天；第二层结合未来拟采用动作，选择对当前预测更有参考价值的历史任务信息。未来动作作为注意力中的 Query，参与决定模型应关注哪些历史信息。两条分支的信息共同形成未来 KPI 预测。将拟采用参数换成另一方案，可以得到相应的预测曲线，用于比较不同配置的预期效果。
研究成熟度与启示：
专利将未来动作显式纳入多时间尺度预测，使模型能够对网络参数变化作出响应。专利展示了吞吐量、业务量预测曲线和误差分析，但未展示候选动作自动生成、按安全门限筛选、下发配置及执行后验证的完整闭环。要形成动作安全校验，还需增加合格门限、预测不确定性处理和动作处置规则；预测曲线之间的差异也需要通过实际测试确认。
内容 | 专利实施例
历史状态 | 前七天的网络性能，每天包含24个小时的 KPI
历史动作 | 各历史阶段对应的网络参数
拟采用动作 | 第八天准备采用的网络参数
预测输出 | 第八天逐小时的吞吐量或业务量
动作表示 | 实施例采用38维向量，未逐项披露具体参数含义
Notes: 华为专利关注改变网络参数之前，怎样预估未来性能。
输入除了历史KPI，还包含历史参数和下一阶段准备采用的参数。模型用两条分支处理时间规律：Transformer学习一天内各小时的变化，AttenInAtten结合拟采用动作，利用多天之间的历史关系。最后输出下一天逐小时的吞吐量或业务量。
更换候选参数，就能比较不同方案的预测曲线。它提供了改参前评估效果的模型基础，但还没有像SafeSlice那样明确规定门限、筛选和替换动作，所以效果预测之后仍需要安全判断和实际验证。

## Slide 6: 方向一：方法对比
共同价值：两项研究都将候选动作作为预测输入，使测试结果能够用于执行前评估。完整动作校验需要分别完成：预测执行后的性能、依据业务要求判断是否合格、确定不合格动作的处理方式，并通过执行后测量核对判断。
研究启示：（1）将状态、动作和结果对应记录：测试数据不仅保存 KPI 曲线，还应关联动作执行前的无线与终端状态、所采用配置，以及执行后的吞吐量、时延、卡顿或通信中断结果，为动作效果建模提供训练依据。
（2）用实际通信要求定义合格：安全指标与测试业务相对应，并明确评价时间窗口及统计对象。平均性能、单用户表现和严重异常需要分别观察，避免平均值掩盖问题。
（3）验证判断是否可靠：重点统计预测合格但实际超限、预测违规但实际合格的情况，同时观察拦截或替换动作是否降低风险，以及增加多少资源或测试开销。
对比内容 | 华为无线数字孪生专利 | SafeSlice
研究目标 | 预测拟采用参数下的未来性能 | 降低资源动作造成的时延违规
控制动作 | 网络参数，实施例为38维向量 | 各业务切片的 PRB 分配比例
预测模型 | Transformer＋AttenInAtten | XGBoost 回归模型
预测时间尺度 | 示例为下一天逐小时性能 | 当前动作对应的短控制窗口
安全判定 | 未展示明确门限与完整处置规则 | 与 SLA 时延门限比较
不合格动作处理 | 未展示具体动作替换机制 | 选择与原方案最近的预测合格动作
现有证据 | 专利中的 KPI 预测实施例 | 真实流量轨迹与业务模型驱动的仿真
Notes: 两项研究共同强调，候选动作应进入预测模型。华为专利回答不同参数下未来性能可能怎样变化，SafeSlice进一步把预测结果接入业务门限，并处理可能违规的动作。
对手机企业测试的启示，首先是把执行前状态、采用的配置和执行后结果关联起来。其次，合格标准要与实际业务要求对应，不能只看平均预测误差。最后，需要通过真机结果检查哪些动作被错误放行、哪些被错误拦截。
这些机制可以在可控测试系统中验证，形成从配置效果预测到执行后反馈的完整评价过程。

## Slide 7: 方向二｜播放卡顿预期上报：将应用体验风险传递给无线网络
技术概述
视频播放器能够结合缓冲区、下载速率和播放策略判断即将发生的卡顿，但基站通常只能观察无线侧指标，难以了解应用是否迫切需要帮助。苹果提出由应用识别卡顿风险、终端基带组织报告、基站评估资源响应的跨层机制，使网络在卡顿发生前获得业务体验信息。
研究方法
a. 应用生成卡顿预期事件。播放器结合当前与历史缓冲水平、数据传输速率、内容码率及播放策略，判断是否即将卡顿。事件可携带预计距离卡顿的时间、事件生成时间、当前可播放缓冲量，也可以表示卡顿已经发生。
b. 根据应用自身能力决定是否报告。部分实施方式允许网络配置：播放器已经无法通过降低码率等内部手段避免卡顿时，才触发报告。这样可以减少不必要的资源请求，也使网络更容易识别真正需要协助的业务。
c. 基带将体验信息上报给基站。应用把事件交给终端基带，基带通过应用层测量报告等信令，将其封装为无线接入网可见的体验质量（RAN 可见 QoE）信息。支持事件触发或周期报告，并可限制最高报告频率，控制信令负担。
d. 网络结合资源条件决定是否响应。基站综合小区负载、无线条件、可用资源及其他用户需求，决定是否调整该终端的调度或资源配置。报告表达业务风险，资源调整仍由网络决定，收到报告并不意味着必须增加资源。
创新与价值
相比仅报告当前缓冲水平，该机制进一步表达“应用预计何时发生卡顿”，将应用内部的风险判断转化为网络能够使用的信息，为提前干预业务体验提供依据。专利重点是跨层报告与协同机制，没有限定卡顿预测必须采用某一种 AI 模型。
研究成熟度与启示
专利于 2026 年 5 月 5 日授权。测试可重点观察预警提前量、误报与漏报、报告时延及网络响应后的实际体验，同时将新增信令开销纳入评价。
Notes: 这一页介绍苹果的卡顿预期上报。它关注的是，播放器已经知道自己快要卡顿了，怎样把这个信息及时交给无线网络。
应用先根据缓冲和下载情况判断风险，再把预计卡顿时间等信息交给基带，由基带上报给基站。部分方案还要求播放器先尝试降低码率等自救措施，仍然无法避免卡顿时再报告。
基站收到信息后，结合负载和资源决定是否帮助。因此，这篇的价值主要在跨层协同。对测试而言，需要同时检查预警是否及时、报告是否有效，以及网络响应后是否真正改善了体验。

## Slide 8: 方向二｜网络侧 AI 模型推理验证：利用终端实测核验预测条件
技术概述
网络侧 AI 可以预测服务小区、邻小区的信号状态，并据此减少终端测量或提前触发移动性动作。但预测可能与终端当前位置的真实无线条件不符。苹果提出由终端提供按需实测核验，并在执行基于预测的切换命令前检查预测条件，降低错误预测影响移动性决策的风险。
关键机制一：配置保留、按需触发的测量验证
网络先下发测量对象和报告要求，终端完成测量后继续保存配置。后续需要核验预测时，网络通过无线资源控制（RRC）消息、MAC 控制单元或下行控制信息触发测量，终端复用已有配置并回报结果。
触发指示还可以限定本次测量的小区、参考信号类型、测量时间和报告次数。该设计减少反复下发完整配置的需要，在降低常规测量的同时保留现场核验能力。
关键机制二：切换执行前核对预测与实测
当切换由网络 AI 预测触发时，切换命令可携带预测的服务小区或目标小区测量值，以及允许偏差门限。终端将其与实际测量比较：
偏差满足门限：按该方案执行切换。
偏差超过门限：按该方案拒绝执行，并反馈原因、实际测量值或预测偏差，供网络重新判断。
网络还可规定实测结果的最大有效时间，避免用过旧测量核验当前条件。上述流程属于专利提出的协议机制。
创新与价值：将终端实测引入网络预测的验证过程，使终端能够指出“预测与现场情况不符”。按需测量用于检查模型预测，执行前核验用于检查某次命令的依据，两者共同连接预测、测量与移动性控制。
研究成熟度与启示：该专利于 2025 年 10 月公开，未给出切换失败率或测量开销改善的定量实验。测试可关联预测值、同期实测、切换决定和最终结果，评价偏差门限对切换失败、中断时长及额外测量开销的影响。无线条件核验通过，仍需由实际切换结果确认效果。
Notes: 这一篇关注网络预测怎样接受终端的现场核验。
它有两个机制。第一，终端保存测量配置，网络需要验证时再触发测量，减少重复配置。第二，如果网络根据预测下发切换命令，就把预测值和允许偏差一起交给终端。终端用较新的实测结果核对，偏差过大时，按照专利方案拒绝并反馈。
因此，终端在这里既提供数据，也核验动作依据。我们可以重点关注预测偏差与实际切换失败之间的关系，以及增加这层核验后，可靠性收益和测量开销如何变化。

## Slide 9: 方向二｜部署后 AI/ML 功能与漂移验证：模型更新后的再验证与回退
技术概述
无线 AI 模型在开发阶段通过测试，并不意味着进入新环境或更新后仍保持原有性能。遮挡、移动状态和传播条件变化，都可能使模型表现退化。苹果提出持续监控、漂移判断、模型更新、重新验证与激活回退的流程，保障终端无线 AI 功能在部署后的可靠性。
研究方法
a. 终端监控，网络判断性能漂移。终端计算并上报当前模型的监控指标，网络与历史指标比较。变化超过配置门限时，判断模型可能发生性能漂移，并决定是否需要处理。监控对象可涉及数据特征、系统性能与环境条件。
b. 根据退化情况选择更新方式。网络可选择终端已有的另一模型、提供新模型，或微调当前模型。微调既可以在终端进行，也可以由终端采集数据、外部服务器训练，再将模型返回终端。模型 ID 用于关联模型版本及适用场景或配置。
c. 候选模型重新验证，通过后激活。终端对候选模型重新计算监控指标并报告，网络根据启用门限判断是否通过，随后发送激活消息。发现旧模型退化与确认新模型合格是两次独立判断，旧模型失准不能直接成为新模型上线的依据。
d. 更新期间保留通信回退能力。候选模型尚未通过验证或更新未完成时，可使用先前通过验证的模型，或采用不依赖该 AI 模型的传统功能，避免更新过程影响正常通信。创新与价值：将终端实测引入网络预测的验证过程，使终端能够指出“预测与现场情况不符”。按需测量用于检查模型预测，执行前核验用于检查某次命令的依据，两者共同连接预测、测量与移动性控制。
研究启示
将无线 AI 验证扩展到部署后的持续运行与更新阶段，并纳入验证失败后的回退。该专利于 2025 年 10 月公开，未提供完整数据集、定量实验或商用部署证据。启示：测试不仅检查初始模型是否达标，还应覆盖环境变化后的性能保持、更新模型在原场景与新场景中的表现，以及回退是否有效。
Notes: 第三篇关注模型上线以后怎样持续保持可靠。
终端先上报监控指标，网络比较当前与历史表现，发现退化后决定换模型或微调。候选模型回到终端后，还要重新计算指标，通过验证才能正式激活。如果没有通过，就保留原有模型或回退到传统功能。
这里要分清两件事：漂移检测判断旧模型是否需要处理，新模型验证判断替代方案能否启用。对手机企业而言，这提示测试应覆盖环境变化、模型更新和回退全过程，并结合RAN4要求，检查模型变化是否影响实际无线性能。

## Slide 10: 方向三 | PropSplat：基于稀疏实测的无线传播建模
技术概述
无线电地图（Radio Map）将位置与信号强度、覆盖状态或通信风险关联起来，可用于覆盖分析、定位和移动性决策。PropSplat重点研究：在缺少建筑、地形等环境地图时，利用少量无线链路实测，建立场景专属传播模型，预测未测链路的路径损耗。
输入条件与预测对象
训练样本包含发射端位置、接收端位置、工作频率及实测路径损耗或接收信号强度。训练完成后，输入新的发射—接收位置组合与频率，查询预计传播损耗。“Map-Free”表示无需额外输入建筑轮廓、室内平面图或地形资料；该方法仍需要两端坐标，用于计算距离、确定传播线段和初始化模型。
核心方法
a. 基础传播模型描述总体衰减。采用对数距离路径损耗模型，学习路径损耗指数，描述信号随距离和频率变化的基本规律，减少稀疏数据需要额外学习的内容。
b. 三维高斯体描述局部传播差异。使用具有位置、大小、方向和损耗修正量的三维高斯体，表示场景中相对于基础模型的局部偏差。根据它们与发射—接收线段的关系计算贡献，再与基础损耗相加。修正量可以增加或减少预测损耗。
c. 用实测误差优化整个模型。沿已测链路初始化高斯体，将预测损耗与实测值比较，通过梯度优化调整基础模型及高斯体参数。基础模型负责总体距离规律，高斯体负责场景局部差异，共同补全未测位置的传播信息。
实验结果：室外使用英国 Ofcom 真实路测数据，训练接收点约每 300 m 取一个、使用少于原始测量 1% 的数据时，平均路径损耗 RMSE 为 5.38 dB。室内 BLE 定位平均误差为 0.19 m，对应70%训练划分；仅用12.6%位置训练时为 0.44 m。
成熟度与研究启示
已完成真实数据上的离线验证。高斯体表示从无线数据学习的传播修正，不能直接认定为真实墙体或材质。当前模型主要面向静态环境，尚未验证动态在线更新。启示：用位置明确的少量实测补全空间信息，为覆盖弱点识别和后续补测提供依据。
Notes: 这一页介绍PropSplat，关注怎样用少量无线实测建立传播模型。
它把预测拆成两部分：基础模型先描述距离带来的总体衰减，三维高斯体再学习这个场景里的局部差异。训练时不断比较预测和实测，调整这些参数，之后就能查询未测链路的损耗。
这里要注意，无地图指不需要建筑或地形资料，两端坐标仍然需要。论文在真实室外路测和室内BLE数据上验证了效果，但目前主要是静态环境的离线建模。对测试工作的价值，是用少量测量补出空间信息，帮助判断后续哪些区域值得重点测试。

## Slide 11: 方向三 | Radio Map 应用：室内定位与蜂窝覆盖分析
应用一：室内定位——利用无线指纹估计当前位置
——地图中保存什么？地图记录不同位置对应的无线指纹，即在该位置能够接收到哪些 Wi-Fi 接入点，以及各自的信号强度。同一位置的一组信号共同构成指纹，用于区分不同位置。
——怎样建图和定位？建图时，将无线扫描结果与采样位置对应起来。定位时，手机扫描当前无线信号，与地图中各候选位置的指纹比较，将最匹配的位置作为估计结果。因此，建图阶段建立“位置与信号”的对应关系，定位阶段利用当前信号反查位置。
代表研究：Leto 降低建图的位置标注成本[1]。
传统指纹建图需要工作人员逐点记录位置并采集信号。Leto利用用户手机提供的 Wi-Fi 扫描和加速度数据，从多条移动轨迹中学习相对空间关系，再利用少量位置已知的地标校正，建立与实际空间对应的无线指纹地图。研究已在真实数据集上验证，重点贡献是减少人工采集与标注工作量。
应用价值：为室内定位、楼层识别等提供空间依据。评价时既要检查地图中信号是否准确，也要检查邻近位置的指纹是否足够可区分，最终以实际定位误差评价用途。
应用二：蜂窝覆盖分析——将终端服务记录转化为空间覆盖信息
——地图中保存什么？地图关联测量位置、小区身份和服务状态，描述哪些区域观察到可用服务，哪些区域出现弱信号或无服务记录。
——怎样分析？Wong等人的研究[2]将带位置的小区服务观测交给单类支持向量机，学习各小区的覆盖轮廓，再对无服务记录进行空间分析，识别疑似覆盖弱点。输出是一张覆盖与弱点分布图，可用于确定补测区域和测试路线。
应用价值与验证条件：
该研究使用合成数据评价方法，数据已公开。地图指出的是需要进一步验证的空间弱点，缺少采样记录不能直接判为无覆盖。对终端测试，可将无服务事件和业务异常定位到具体区域，再通过重复测量确认问题。
[1] Y. Wang et al., “Leto: Crowdsourced Radio Map Construction With Learned Topology and a Few Landmarks,” IEEE TMC, 2024.
[2] T. Wong et al., “Mobile Coverage Analysis using Crowdsourced Data,” arXiv, 2025.
Notes: 这一页介绍Radio Map的两类直接用途。
室内定位是用信号查位置。地图事先保存各位置的无线指纹，手机获得当前信号后，与这些指纹比较，估计自己在哪里。Leto重点解决建图成本问题，利用用户轨迹和少量地标，减少逐点人工标注。
覆盖分析则是把终端服务记录放到空间中，观察哪些区域有服务、哪些区域经常出现问题。它输出覆盖轮廓和疑似弱点，帮助确定补测位置。这里需要区分无服务记录和没有采样，地图上的空白区域还需要实际测量确认。

## Slide 12: 方向三 | Radio Map 应用：移动性决策与覆盖配置优化
应用三：移动性决策——利用位置对应的通信风险选择服务基站
——地图中保存什么？为了支持可靠连接，地图需要记录不同位置、不同候选基站的信号统计特征，包括信号低于要求的概率。平均信号较强的区域仍可能偶尔出现严重低谷，因此可靠性决策需要关注这些低概率事件。
——怎样建图和定位？极值理论增强的 Radio Map 研究[1]，在已知位置收集多次信干噪比（SINR）观测，用极值理论描述少见的低信号事件，并将统计信息组织为空间地图。终端移动时，系统根据其位置查询各候选基站的统计信息，计算满足中断概率要求所需的发射功率，选择合适的服务基站；同时通过保持时间和功率差门限，减少频繁往返切换。
——得到什么结果？地图参与形成服务基站选择与功率配置，使移动性决策同时考虑可靠性要求和资源消耗。论文通过数值仿真评价，假设触发后的切换成功，尚未验证完整切换协议过程。对动态测试的启示是：除了平均信号，还应关注沿途低信号风险及其与实际中断的关系。
应用四：覆盖配置优化——比较不同天线方向下的空间覆盖效果
——地图中保存什么？这类模型需要能够预测给定基站位置和天线方向时，各接收位置的路径损耗或信号质量，从而表达配置变化对覆盖的影响。
——怎样预测和优化？Jaensch等人[2]的研究将航拍图、发射位置和天线方向图等信息输入卷积神经网络，预测路径损耗地图，再计算目标区域的接收功率或信干噪比。改变天线方位角或俯仰角后，模型重新生成对应的预测地图，比较目标区域的覆盖效果，并利用快速推理与模型可微性搜索较优方向。
——得到什么结果？输出是候选天线配置及其预计覆盖效果，可用于实际改参前的方案评估。研究主要基于射线追踪数据验证。对手机企业，可在可控测试网络中借鉴配置比较方法，再用终端实测确认不同配置下的性能变化。
启示：Radio Map用于决策时，必须保存与任务相对应的信息：移动性决策需要位置相关的可靠性风险，配置优化需要模型能够响应待调整参数。
[1] D. Echevarría Pérez et al., “Extreme Value Theory-enhanced Radio Maps for Handovers in Ultra-reliable Communications,” arXiv, 2025.
[2] F. Jaensch et al., “Radio Map Prediction from Aerial Images and Application to Coverage Optimization,” arXiv, 2024.
Notes: 这一页介绍地图怎样参与通信决策。
移动性应用需要知道各位置的信号风险。研究先用多次测量描述低信号事件，再根据终端位置，查询哪个基站能够以较低功率满足可靠性要求。所以，地图最终支持的是基站选择和功率配置。
覆盖优化需要模型能够响应参数变化。输入不同天线方向，得到不同覆盖地图，再比较目标区域的效果，寻找较好的配置。
这两类应用的关键，是先明确决策需要什么信息，再建立相应地图。最终选择的连接或配置，仍要通过实际通信测试验证。

## Slide 13: 方向四｜卫星通信：联合优化卫星切换与视频码率
Joint LEO：结合链路变化与播放状态进行跨层决策
技术概述
低轨卫星（LEO）持续移动，服务链路的吞吐量和剩余可见时间不断变化，切换还可能造成短暂传输中断。视频播放器若仅根据当前网速选择码率，可能在切换后无法及时下载下一段视频。该研究将卫星选择与视频码率作为一组联合动作，共同优化画质、卡顿时长和画质变化。
研究方法
a. 同时观察通信状态与播放状态。输入包括候选卫星的吞吐量历史、可见时间，以及播放器缓冲量、上一段码率、视频段大小和下载时间。每次下载新视频段前，共同决定连接哪颗卫星、下一段采用什么码率。
b. 联合模型预测控制：先评估，再执行。模型预测控制（MPC）根据预计吞吐量，试算未来几段视频的卫星、切换时点与码率组合，计入切换中断对下载和缓冲的影响，选择预期体验较好的方案。为降低计算量，剪枝 MPC 在短预测窗口内最多考虑一次切换，每次执行当前决定后重新规划。
c. 联合强化学习：直接学习动作组合。采用近端策略优化（PPO），根据链路与播放状态直接输出“卫星＋码率”，以视频体验作为奖励。多用户方案利用集中训练、分散推理：训练时考虑用户间资源竞争，运行时各用户仅依据本地状态决策。MPC与PPO是两套可比较的方法。
创新与实验效果：将卫星切换造成的吞吐量变化和中断开销纳入视频体验优化。在Starlink真实吞吐量轨迹驱动的实验中，相比表现最好的分别选择方案，1、5、20个用户设置下，QoE分别提升约 18%、68%、57%；测试床中每段视频的决策计算时间低于 10 ms。
研究成熟度与启示：代码和数据已公开，可用于软件仿真与轨迹回放。测试床用受吞吐量轨迹限速的TCP连接模拟不同卫星链路，验证了联合决策效果，未实现对真实Starlink卫星的主动切换控制。启示：链路切换应与应用缓冲和码率策略共同评价，观察切换前后业务能否连续运行。播放器侧适配可直接研究，完整选星控制则需要相应卫星接口或可控实验环境。
Notes: 这一页介绍卫星切换与视频码率的联合优化。
二者需要共同决定，因为选择哪颗卫星会影响后续下载速度，切换中断又会消耗播放器缓冲。作者分别设计MPC和PPO：MPC试算未来几段视频的方案，PPO直接学习卫星和码率组合；多用户训练还考虑资源竞争。
实验显示联合决策能够改善视频体验，代码和数据也已公开。不过，测试床是在不同TCP连接之间切换，模拟卫星链路，没有实际控制Starlink选星。对我们的价值，是将链路切换和应用播放状态联系起来，评价动态通信条件下的业务连续性。

## Slide 14: 方向五｜测试系统与 AI 算法验证：终端多项 AI 功能联合测试
诺基亚专利：检查多个通信 AI 功能同时运行时的相互影响
技术概述
终端可能同时运行波束预测、信道状态信息（CSI）压缩或预测、定位等AI功能。各功能单独测试合格，同时运行时仍可能因计算和内存资源竞争，出现输出延迟或性能下降。该专利提出由测试设备配置多项功能、终端执行并报告、测试设备比较联合运行影响，补充单功能测试难以发现的问题。
测试系统与方法
a. 建立单功能性能基准。测试设备先配置并激活功能F1，提供所需测试信号，收集模型输出、报告时延和通信性能。例如，先记录AI波束预测单独运行时的准确度与结果产生时间。
b. 加入另一功能，进行对照测试。在可比较的无线条件下激活F2，例如CSI预测，使终端同时运行两项功能。再次收集F1、F2的结果，并记录处理负载、内存占用及吞吐量、时延等指标，比较相对于单独运行的变化。
c. 根据功能要求评价组合影响。检查各功能是否仍满足相应性能与时限要求，并用影响矩阵记录不同功能组合造成的变化，识别“单独运行合格、同时运行退化”的情况。合格门限需由具体测试要求确定，专利没有规定适用于所有功能的统一数值。
测试实现方式：除同时提供两项功能所需无线信号外，也可让F1接受无线测试，向F2注入数据集，使其实际执行推理并产生附加负载。该方式有助于简化复杂场景构造，但数据集注入不等于F2也完成了完整空口测试。测试设备能够控制功能同时处于激活状态，未必能精确控制终端内部每次推理的执行时刻。
与 RAN4 的联系：RAN4提供对应无线功能的性能要求与测试依据。例如，Rel-19的TS 38.133已引入AI/ML波束管理相关的L1-RSRP测量及激活TCI状态切换时延要求。联合运行时，需检查这些无线性能是否仍达标；专利提出的组合测试与影响矩阵属于方法设计，不能直接视为标准已采纳的流程。
成熟度与研究启示：国际申请于2024年公开，同族美国申请于2026年9月24日公开，核心方案并非2026年才提出。原文未提供完整真机实验或开源测试系统。启示：终端AI验证应覆盖功能组合，既检查输出准确性，也检查能否及时完成及对实际通信性能的影响。完整验证依赖功能激活、报告与内部统计接口。
Notes: 最后一个方向直接关注手机上的AI功能怎样测试。
专利提出先测单项功能，建立基准，再加入另一项AI功能，比较准确度、报告时延和终端资源占用。这样可以发现单独合格、同时运行却退化的问题。测试系统还可以通过数据集驱动另一模型运行，制造附加负载，但这种方式不代表两项功能都完成了空口验证。
与RAN4的关系，是利用对应无线性能要求检查联合运行后是否仍然达标。对手机企业，这项研究的价值很直接：把模型验证扩展为终端功能组合验证，同时关注计算时限与实际通信表现。

## Slide 15: 调研总结
本次调研表明，AI与通信的结合正在出现四个较为明确的变化。
1. 网络测量从“周期采集”走向“预测与事件驱动”
高铁移动性预测和关键事件驱动的UE数据采集表明，网络测量开始关注减少无效测量、提前识别风险以及采集高价值数据。
2. 网络分析从“KPI监控”走向“业务体验与异常理解”
RIC视频QoE、RANGAN和播放卡顿预期上报等研究，正在打通无线KPI、终端状态和用户体验之间的关系，使网络能够更主动地识别业务质量下降及其原因。
3. 网络控制从“性能优化”走向“安全可靠的闭环决策”
xSlice展示了强化学习接入真实RIC闭环的可行性；SafeSlice和预测质量专利则表明，通信控制不仅要提升性能，还需要考虑SLA约束、动作安全和预测结果的可靠性。
4. AI应用从地面网络扩展到无线环境、卫星与数字孪生
PropSplat和Radio Map在线适配分别研究无线环境模型的低成本构建与动态更新；Joint LEO和LF-GNSS将AI扩展到卫星通信与定位；数字孪生进一步用于网络模型自动生成和候选配置效果预测。
总体来看，AI正在推动通信系统由固定测量、被动分析和单点优化，逐步转向按需感知、业务理解与安全闭环决策。