## Slide 1: AI与通信融合研究进展调研三
汇报人：朱甜甜
2026.10.10

## Slide 2: 研究方向
本次调研围绕“AI 如何改善通信体验”和“通信 AI 算法如何测试验收”两个方向展开。
方向一：苹果通过 AI 优化通信体验
关注苹果如何利用终端观测、历史数据和学习模型，将预测或决策结果接入实际通信功能。重点梳理模型输入、模型输出、执行位置及影响体验的作用路径。本次选取三类代表方案：
视频码率选择：预测可用吞吐量，与即时测量融合，辅助播放器选择视频分片。
无线承载映射：根据业务服务质量要求与运行状态，利用强化学习选择 QoS 流与 DRB 的映射。
移动性管理：预测小区或波束测量，将预测结果用于切换准备与条件判断，并通过实测监测可靠性。
研究重点：区分预测准确性、决策合理性和实际体验改善。
方向二：通信 AI 算法如何测试验收
围绕波束预测等无线 AI 功能，调研了部署后的验证机制、联合测试判据、自动化测试框架，以及可信 OTA 环境的构建方法。
本次选取四份研究方案：
苹果专利：检查模型适用条件、输出异常和预测准确性，管理模型启用与验证状态。
苹果专利：联合检查波束身份与 RSRP 预测，设计可配置的容差判据。
OAIC-T论文：通过脚本、服务器和执行节点组织网络侧 AI 自动化测试，为终端测试平台提供架构参考。
AI 波束管理 OTA 论文：在多探头暗室中重建多波束信道，先验证环境，再评估终端侧预测功能。
研究联系：方向一明确 AI 如何影响通信行为，方向二围绕这些行为建立可重复、可追溯的验证方法。

## Slide 3: 方向一：通过 AI 优化通信体验
1. 苹果专利：终端吞吐量预测——融合历史经验与即时观测，辅助视频码率选择[1]
创新与价值：该方法面向播放启动和网络切换时吞吐量难以准确估计的问题，将终端历史模型的预测与当前网络测量形成的估计相结合，并根据可靠程度调整权重，为播放器更早选择合适的视频码率提供依据。其价值在于兼顾播放流畅性与画质：减少吞吐量高估导致的卡顿风险，也避免观测不足时过于保守地选择低码率。
技术概述：流媒体通常将同一内容提供为多个码率版本，播放器逐段决定下载哪个版本。选择过高可能使下载跟不上播放，选择过低则可能损失画质。播放刚启动或网络刚切换时，终端尚未积累足够的当前网络观测，难以可靠地估计可用吞吐量。苹果提出在终端建立历史吞吐量模型，与即时估计融合，再将结果用于视频分片选择。历史经验补充观测不足，即时测量帮助修正当前判断。
输入包括历史吞吐量、网络类型与标识、时间或位置等上下文，以及当前接收速率或缓冲状态。模型根据当前网络环境生成吞吐量预测，传统估计方法根据当前接收速率或缓冲区状态形成即时估计。终端控制器根据两路结果的可靠程度进行融合，得到最终吞吐量估计，再提供给播放器，用于选择下一段视频的码率版本。
研究方法：
a. 积累历史播放数据，建立环境与吞吐量的关系。终端记录历史吞吐量及网络类型、网络标识、时间、位置等上下文，建立机器学习模型。专利中列举了随机森林、梯度提升树和神经网络，允许在终端本地完成数据采集与模型构建。
b. 运行时并行形成两种吞吐量估计。模型依据当前环境生成预测，传统估计利用本次播放的接收速率或缓冲状态提供观测依据。两者的作用不同：模型可以较早提供参考，当前观测则逐步反映本次网络的实际表现。
c. 根据可靠程度调整融合权重。专利考虑即时估计是否稳定，以及当前环境与历史环境是否匹配。播放启动时观测不足，历史模型可以发挥较大作用；实际观测积累后，再调整两者的影响。网络切换时需要重新评估，避免沿用旧网络判断。
d. 将融合结果交给播放器，持续选择分片。播放器依据最终吞吐量估计，从已有内容版本中选择下一段视频。估计过程可随播放推进重复运行。模型负责提供网络能力判断，播放器负责执行内容选择。
研究成熟度与启示：公开文本给出终端实现流程，但未提供代码及播放性能对照实验。验证应同时观察吞吐量估计误差、卡顿和视频质量，确认预测改善能否转化为播放体验收益。
[1] APPLE INC. On-device machine learning-based network bandwidth prediction to improve adaptive media streaming performance: US20250202793A1[P]. 2025-06-19.

## Slide 4: 方向一：通过 AI 优化通信体验
2. 苹果专利：AI 无线承载映射——根据业务要求与运行状态选择传输承载[2]
创新与价值：该方法将 QoS 流到数据无线承载的映射作为可优化的决策，利用强化学习结合业务需求、承载状态和网络反馈选择映射关系。其价值在于让承载配置更好地适应当前条件，以实际吞吐量、时延等 QoS 表现指导调整，支持多业务通信质量保障。
技术概述：实时通话、视频和后台传输对时延、吞吐量及可靠性的要求不同。5G 将数据组织为具有不同服务质量要求的 QoS 流，再由服务数据适配协议（SDAP）映射到数据无线承载（DRB），多个流可以共用一个承载。现有标准支持配置和更新映射规则。苹果提出引入 AI 辅助选择，其中给出深度 Q 学习方案，利用运行反馈学习业务流与承载的对应关系。
输入包括当前映射、业务 QoS 要求、承载历史测量和信道信息。决策输出是 QoS 流与可用数据无线承载的对应关系，QFI 用于标识 QoS 流。
研究方法：
a. 用业务需求和承载状态描述决策条件。状态包含当前映射、QoS 要求、承载历史测量及信道信息。QFI 标识 QoS 流，DRB 是可选择的无线承载。模型需要同时了解“业务要求怎样的服务”和“当前有哪些承载可用”。
b. 深度 Q 网络评估候选连接，形成映射方案。深度 Q 网络评估将业务流连接到不同 DRB 的动作，原文给出逐步建立映射的示例。执行后，将吞吐量、时延等 QoS 测量转化为奖励，通过交互改进选择。奖励用于引导学习，实际业务要求仍需单独检查。
c. 状态变化后重新推理，并处理输入不足。QoS 变化、QoS 流或 DRB 建立与释放可触发决策。缺少近期特征时，终端可向网络请求信息。这使系统能够响应新的业务组合，同时要求正确处理过期输入和失效承载。
d. 终端与网络共同完成模型使用和管理。专利讨论终端训练、网络训练后下发及共同训练等路径。终端执行映射推理，网络参与模型启用和监测；模型不可用或条件不满足时，可采用固定映射。
研究成熟度与启示：专利给出映射建模、训练交互和推理触发流程，未提供定量对照实验。评价应检查业务 QoS 是否改善，以及映射调整的开销和稳定性。
[2] APPLE INC. Systems and methods for artificial intelligence/machine learning based quality of service flow to data radio bearer mapping design: WO2026000129A1[P]. 2026-01-02.

## Slide 5
2. 苹果专利：承载映射策略的强化学习训练——终端调整，网络反馈
启动训练，探索映射动作
终端启动强化学习训练，根据当前状态选择映射调整动作，例如将某个 QoS 流从一个 DRB 改映射到另一个 DRB。
网络识别变化，返回奖励
基站检测映射变化，并返回奖励值 r。奖励结合吞吐量、时延等 QoS 表现，评价动作带来的效果。
根据反馈更新模型
终端利用奖励反馈训练深度 Q 网络，使模型逐步学会评价不同映射动作的价值。
多次交互，改进选择策略
重复“选择动作—调整映射—获取反馈—更新模型”，学习适应业务需求和运行状态的映射策略。图中展示的是训练交互流程。
图中符号：UE：终端；QFI：QoS 流标识；DRB：数据无线承载；s：状态；a：动作；r：奖励；Q(s,a)：当前状态下某个动作的预期累计奖励。

## Slide 6: 方向一：通过 AI 优化通信体验
3. 苹果专利：预测辅助移动性管理——连接无线状态预测、切换条件与实测监测[3]
创新与价值：该方法利用已有无线测量预测未来的小区或波束测量，也允许根据部分波束推断其他波束的测量，为移动性管理提供更早或更完整的无线状态信息。其价值在于支持网络提前判断链路变化和切换条件，并通过部分预测替代部分实际测量，探索降低终端测量负担。方案同时保留实际测量监控与模型停用机制，兼顾预测收益和通信可靠性。
技术概述：终端移动时，小区和波束的信号状态持续变化，已有测量可能无法充分反映后续切换时的情况。苹果提出将测量预测接入移动性管理：网络配置预测结果的使用规则，终端据此上报预测信息或评价切换条件，并利用对应实测监测预测误差。预测失准时，可停止或切换模型，恢复实际测量。
已有小区或波束测量为模型提供依据，涉及物理层 L1 测量及经处理的 L3 测量。时间预测估计后续时刻，空间预测利用邻近波束信息推断另一波束的测量。两类预测需要不同的实测对应关系。
研究方法：
a. 区分时间预测与空间预测。时间预测利用已有测量估计后续时刻，空间预测利用邻近波束信息推断另一波束的测量，涉及 L1、L3 测量。前者关注变化趋势，后者补充对象信息，测试时需要分别建立对应实测。
b. 将预测接入切换准备和条件判断。条件切换 CHO 由网络配置候选小区及执行条件，终端在条件满足后执行。专利进一步提出允许可靠预测参与判断，也可要求预测与实测共同满足条件。预测如何影响切换，取决于网络配置的采纳规则。
c. 用对应实测监测预测误差。专利提出以均方误差 MSE 等指标检查预测，并将监测结果用于模型管理。验证必须对齐小区或波束，以及预测对应的时间。MSE 描述误差，不能直接解释为预测正确的概率。
d. 失准后停止或切换模型，恢复实际测量。监测结果可触发模型停用或切换，并回到实际测量方式。需要检查停止预测后能否及时获得有效观测，使正常移动性处理继续运行。
研究成熟度与启示：公开文本给出预测、报告和模型监控机制，未提供切换性能或节能对照结果。验证应关联预测误差、切换成功率、通信中断和测量开销。
[3] APPLE INC. Systems and methods for predictive measurements for artificial intelligence/machine learning based mobility enhancement: WO2025043703A1[P]. 2025-03-06.

## Slide 7
3. 苹果专利：终端测量预测的运行流程——配置、启用、报告与监控
上报能力，配置并训练模型
终端向网络报告支持的预测能力，网络下发训练配置。终端采集数据，图示方案由终端侧服务器离线训练并返回模型。
通知可用模型，按配置启用
终端报告可用模型及适用条件，网络选择模型并发送激活消息，明确终端使用哪个模型。
终端生成预测，上报测量结果
模型在终端预测小区或波束的 L3 测量。测量报告可包含实测、预测或两者，供网络使用。
对照实测监控，管理模型状态
终端或网络比较预测与对应实测。根据监控结果，通过模型管理信令切换或停用模型，停用后可恢复传统测量报告。
MR：测量报告；LCM：模型生命周期管理；Activation／Deactivation／Switch：启用／停用／切换。

## Slide 8: 方向二：通信 AI 算法的测试验收
1. 苹果专利：部署后验证——检查模型适用性与预测表现，动态管理使用状态[4]
创新与价值：AI 波束预测利用部分无线测量辅助选择候选波束，但模型在环境变化后可能失准。该方法将运行中的可靠性检查与模型使用状态关联起来，支持评估现用模型及候选模型，避免仅凭开发阶段的测试结果长期采用预测。其价值在于为波束预测的持续使用和模型替换提供判断依据，降低不适用模型影响通信的风险。
技术概述：波束预测模型部署到终端后，仍需判断当前环境是否符合其适用条件，以及预测是否得到实测支持。苹果提出在 UE 侧持续检查模型的适用条件、输出分布和预测准确性，并将评价结果用于模型管理。方案将“当前条件是否适合模型”与“模型预测是否准确”分开判断，同时分别记录启用状态和验证状态。启用模型的结果参与通信，未启用模型也可以生成供评估的预测，为后续使用积累依据。
输入包括波束对测量、运行条件、模型配置和预测结果。模型输出预测 RSRP 与 Top-K 波束对，验证模块输出性能评分和有效性状态，UE 据此管理模型使用，并向服务器反馈。
研究方法：
a. 检查环境与输入是否符合模型适用范围。KPI-3 检查信噪比、多普勒、时延扩展等运行条件，以及输入数据是否符合模型预期。对于不适用或异常输入，UE 可以暂不进行推理和有效性判断。这样，测试能够保留“当前样本不适合评价”的情况，避免将输入问题直接归为模型失效。
b. 检查预测输出是否具有异常特征。模型产生预测后，KPI-2 检查输出分布是否符合正常特征，原文列举单类支持向量机等异常检测工具。输出异常时，可以暂不进入准确性评价。这一步提供异常筛查，后续仍需要实测结果确认预测表现。
c. 取得对应实测结果，形成模型有效性评价。UE 上报预测 Top-K 波束对，基站发送相应信号，UE 再进行测量。验证模块比较同一波束对的预测 RSRP 与实测 RSRP，并对有效性指标进行平滑，形成 KPI-1，使评价建立在可对应的预测和观测上。
d. 管理状态，并将验证结果反馈给服务器。未启用模型可以接受评估，模型失效时，UE 可退回依据实测 RSRP 选择波束。性能评分和模型标识上报服务器，为更新或重新训练提供依据。测试记录需要关联模型版本、运行条件和状态变化，才能追溯一次评分对应的实际配置。
研究成熟度与启示：公开文本给出流程和可选评价工具，未提供可复现代码及定量实验。终端测试应分别记录输入适用性、输出异常和预测误差，并检查失效后的回退结果。监控周期、判定门限和补充测量范围需要结合实验目标设计。评价时应同时关注验证可靠性与额外测量开销。
[4] APPLE INC. Dynamic model management and post-deployment verification for beam management spatial prediction: US20260039366A1[P]. 2026-02-05.

## Slide 9: 方向二：通信 AI 算法的测试验收
2. 苹果专利：波束预测联合验收——同时检查波束选择与功率预测[5]
创新与价值：波束预测既要找到合适的候选，也要提供可信的信号强度估计。仅检查波束标识是否命中，可能忽略功率预测失准；仅检查功率误差，也可能遗漏候选选择问题。该方法将波束标识与 RSRP 纳入共同的容差判据，使测试结论同时反映两类输出的质量。其价值在于完善验收依据，并通过可配置容差适应不同测试要求。
技术概述：终端利用已有波束测量预测候选波束，并输出相应的接收功率。评价时，需要取得实测参照，检查预测候选与实测候选之间的对应关系。苹果提出将波束身份与 RSRP 放在两个维度上，设置可配置的容差范围，形成二维容差框。测试时将预测与参考配对，检查两者是否满足联合要求，并允许针对不同候选设置不同条件。
输入包括部分波束的测量与身份、模型预测结果、参考测量及容差参数。模型输出候选波束身份和预测 RSRP，测试模块输出匹配及通过结果。联合结论用于判定，两项误差仍应分别保存，以便解释失败原因。
研究方法：
a. 建立包含波束身份和功率的测量参考。通过参考测量识别较强波束，保存其身份及 RSRP，再从模型输出中选取较强候选进行比较。测试需要明确参考范围、接收配置和数据对应关系，使身份评价与功率评价使用一致的依据。
b. 设置两个维度的容差，联合检查预测与参考。分别规定允许的 RSRP 偏差和波束身份偏差，形成容差框。配对后的预测和参考落入同一框时，可以按相应规则通过。这样，测试能够同时约束身份与功率，减少单项指标带来的遗漏。
c. 根据候选优先级配置判定条件。原文允许为 Top-K 波束设置多个容差框，最佳波束采用较严条件，后续候选可以放宽。具体比较哪些配对、采用多大的容差，需要写入测试配置，使不同模型版本接受相同规则。
d. 通过复测处理短时间内的功率变化。部分实施例允许两次检查中波束身份均达标，而 RSRP 至少一次达标，为短时波动提供容忍方式。复测条件应提前确定，并保存每次测量结果，避免仅保留最终通过结论而丢失变化过程。
研究成熟度与启示：专利给出判据和示意案例，未提供定量对照实验或通用门限。应用重点是明确参考、配对、容差和复测规则，并保留两个维度的结果。
[5] APPLE INC. Beam measurement accuracy test metric for artificial intelligence / machine language (AI/ML) based beam management: WO2025212462A1[P]. 2025-10-09.

## Slide 10: 方向二：通信 AI 算法的测试验收
3. 论文与开源框架：OAIC-T——组织自动化测试，探索通信 AI 的失效场景[6]
创新与价值：通信 AI 接入系统后，需要在不同输入和业务条件下检查其实际决策效果。OAIC-T 将测试配置、任务分发、动作执行和结果记录组织成统一框架，并引入智能生成测试输入的思路，尝试发现固定用例难以覆盖的异常条件。其价值在于提高测试的可重复性，为模型更新后的比较与问题复现提供系统基础。
技术概述：框架直接面向 O-RAN 中的网络 AI 控制应用。测试人员配置场景与步骤，由服务器统一组织执行节点，再通过适配器向被测系统施加输入、取得反馈。被测 AI 承担通信控制，测试侧 AI 辅助探索输入，两者职责不同。
系统输入包括测试配置、脚本、动作参数及测试数据；执行输出包括运行状态、日志和性能结果。验收还需预先定义评价指标与通过条件，不能仅依据脚本执行成功判定模型合格。
研究方法：
a. 用配置文件和脚本固定测试条件与步骤。配置描述节点和环境，脚本描述动作顺序及参数。将测试过程保存下来，便于在相同条件下重新执行，也使模型或控制程序更新后的对照具有一致基础。
b. 由服务器协调任务，Actor 完成具体交互。服务器检查脚本、分配动作并监控状态，Actor 通过适配器与被测系统交互。任务组织与系统接口分开后，可以保留执行框架，逐步替换或增加被测对象。
c. 探索容易触发异常的输入组合。论文讨论敏感性分析、AI 模糊测试和强化学习等方法，帮助探索较大的输入空间。项目官方 v2.0 公告明确列出，使用遗传算法生成不同 UE 流量，测试流量平衡方法。论文提出的研究范围与各版本已实现能力需要分别核查。
d. 保存过程与结果，支持失败复现和回归测试。记录配置、动作及系统响应，并汇总吞吐量、时延或丢包等性能指标。发现异常后，可以定位到对应条件；修正模型或程序后，再运行相同测试，观察问题是否仍然存在。
研究成熟度与启示：项目已有公开代码和运行文档，可从文档给出的 ZeroMQ 虚拟无线模式开始复现。迁移到终端时，可以将读取测量、获取预测、取得参考和计算误差写成测试动作，再由脚本统一组织。实际工作仍需补齐终端与仪表适配器，以及对应判据。基础自动化与主动场景搜索可以分阶段建设。
[6] TANG B, SHAH V K, MAROJEVIC V, et al. AI testing framework for Next-G O-RAN networks: Requirements, design, and research opportunities[J]. IEEE Wireless Communications, 2023, 30(1): 70-77. DOI: 10.1109/MWC.001.2200213.

## Slide 11: 方向二：通信 AI 算法的测试验收
4. 论文：终端 AI 波束管理 OTA 测试——重建多波束环境，提供可靠输入与验证依据[7]
创新与价值：AI 波束预测依靠部分测量推断其他候选，测试系统必须同时保证输入测量与验证依据的可靠性。该方法在多探头暗室中考虑不同基站发射波束对传播路径的影响，利用固定探头布置重建多个波束对应的信道。其价值在于为终端波束预测提供更可信的无线测试条件，并根据测试范围选择完整覆盖或针对性重建，兼顾环境保真度与设备复杂度。
技术概述：同一传播环境经过不同发射波束作用后，终端接收到的路径功率分布可能不同。仅重建最佳波束对应的信道，难以保证 AI 输入波束与目标预测波束都得到准确呈现。论文提出按发射波束评价和优化信道重建，再用暗室测量数据验证终端侧波束预测模型。
测试系统输入包括信道模型、发射波束配置、目标验证范围和重建门限；输出包括探头位置、信号权重及重建环境的测量结果。示例 AI 模型以 8 个输入波束经功率排名预处理后的特征为输入，输出 32 个候选波束对应的预测结果，再选择 Top-1。
研究方法：
a. 生成考虑基站波束作用的目标信道。不同发射波束对传播路径施加不同增益，终端看到的功率分布随之变化。作者将波束增益加入 CDL 路径，并保留主导簇降低复杂度；测试前旋转目标信道分布，提高探头面板对重要路径的覆盖。
b. 根据输入集合是否已知，确定重建范围。方法 A 支持全部候选波束，适合输入集合未知的情况。方法 B 针对已知输入集合及 Top-K 参考目标构建环境，可以缩小重建范围、减少探头需求。两者体现测试配置灵活性与实现资源之间的取舍。
c. 逐波束检查环境，并优先改善薄弱情况。BPSP 比较目标与重建功率角谱，保留各波束的重建质量。算法针对最低相似度的情况补充探头、优化权重，直到达到门限。BPSP 评价环境重建，模型准确率评价预测，两项结果需要分别报告。
d. 通过真实装置和实测数据验证方法。CDL-A 实验采用 1.5 m 测量距离，方法 A、B 分别使用 8、7 个探头。作者扫描实测功率角谱检查环境，再形成 1000 个模型验证样本。Top-1 预测准确率为：仿真基准 97.7%，方法 A 实测数据 73.1%，方法 B 实测数据 93.5%。方法 B 更接近基准，说明测试环境会影响同一模型的评估结果。
研究成熟度与启示：已有仿真、暗室实测及模型验证，全文未提供代码和模型权重下载入口。应用时应分别验收测试环境与 AI 功能，避免把重建误差归因于模型。
[7] WANG Z, YAN M, ZHAO W, et al. Over-the-air testing on artificial intelligence-based beam management evaluation of millimeter-wave devices[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2026, 74(3): 2770-2781. DOI: 10.1109/TAP.2025.3637525.

## Slide 12: 谢谢！