## Slide 1: AI与通信融合研究进展调研
汇报人：朱甜甜
2026.09.18

## Slide 2: 研究背景
通信网络具有明显的动态性。无线信道会随位置和环境变化，业务负载会随时间波动，不同应用对吞吐量、时延和可靠性的要求也不相同。传统通信测试主要依靠固定周期测量、阈值判断和人工分析，能够观察当前网络状态，但在快速变化场景中面临三方面问题：
持续采集和上报全部测量会增加终端功耗、存储和信令开销，大量稳定阶段的数据对异常分析和模型训练的价值有限；
RSRP、SINR和吞吐量等单一KPI无法直接反映视频卡顿、通话质量等用户体验，也难以识别复杂的时序异常；
测试结果通常停留在报表和曲线层面，未能及时转化为资源分配、切换或网络配置动作。
AI为这些问题提供了新的处理方式：
可以根据历史测量预测未来状态；
从大量KPI中发现异常模式；
根据实时网络状态生成控制动作；
可以结合空间结构、卫星轨迹和网络配置，建立能够预测不同位置、时间及配置条件下通信状态的环境模型。

## Slide 3: AI方法及作用
方法类别 | 具体方法 | 与通信结合的内容 | 代表研究
状态预测与异常分析 | CNN、LSTM、Transformer、GAN | 预测RSRP和QoE，识别KPI时序异常 | 高铁移动性、RIC视频QoE、RANGAN
网络决策与安全控制 | Actor-Critic（PPO、A2C）、MPC、动作安全模型 | 根据实时网络状态生成资源分配、切换和视频码率动作 | xSlice、SafeSlice、Joint LEO
空间与数字孪生建模 | 3D Gaussian、AutoML | 利用稀疏测量构建Radio Map，自动生成网络单元孪生 | PropSplat、AutoML单元孪生
AI与传统通信模型融合 | TTA、预测质量评估、深度学习与EKF融合 | 环境变化后更新模型，筛选低质量预测，修正定位误差 | Radio Map在线适配、华为预测质量、LF-GNSS

## Slide 4: 研究方向
研究方向 | 核心问题 | 代表内容
AI改进测试方法 | 什么时候测、测多少、 怎样获得高价值数据 | 高铁预测测量、高通事件驱动采集
AI分析测试结果 | 如何预测QoE并识别异常 | RIC视频QoE、RANGAN、苹果卡顿预警
测试结果驱动网络优化 | 如何生成有效且安全的网络动作 | xSlice、SafeSlice、华为预测质量
智能通信应用 | 如何建立空间、卫星和网络模型 | Radio Map、Joint LEO、LF-GNSS、 数字孪生

## Slide 5: 方向一：AI改进通信测试与数据采集
1. 面向高速铁路通信的AI驱动移动性管理[1]
高速铁路场景中，列车高速移动导致服务波束和小区快速变化。持续测量全部候选波束会增加测量与信令开销，而传统A3切换通常要等到信号明显恶化后才触发，可能来不及避免无线链路失败。
研究方法：
在波束级管理中，UE只测量部分波束，利用压缩感知与Conv-LSTM恢复完整波束的RSRP。
在小区级管理中，以历史部分L1-RSRP为输入，分别使用CNN或LSTM预测未来多个时刻的L3-RSRP。
网络根据相邻小区未来信号变化趋势，提前选择候选小区并执行切换。
创新与价值：该研究将压缩测量与主动切换结合：一方面减少需要测量的波束数量，另一方面利用未来RSRP预测，将移动性管理由“信号恶化后响应”转变为“风险发生前决策”。
实验效果：论文报告，该方法能够减少约 50%的波束测量开销，同时降低高速移动条件下的无线链路失败概率。
成熟度：该研究目前主要完成了仿真验证，尚未在真实高铁网络中完成公开验证。
[1] W. Li et al., “AI-Driven Mobility Management for High-Speed Railway Communications: Compressed Measurements and Proactive Handover,” IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 20, no. 4, pp. 84–94, 2025
[2] R. Kumar, A. Gholmieh and P. Purkayastha, “Data Collection for Network Model Training,” Qualcomm Inc., Patent Application WO2026075914A1, 2026.
2. 高通专利：面向模型训练的数据采集[2]
AI模型要预测切换、波束失败和无线链路失败等移动性事件，需要学习事件发生前后的信号变化过程。传统测量数据主要面向网络监控，可能只记录事件发生时的状态，数据数量和时间范围未必适合模型训练。
研究方法：
网络向UE发送测量配置，并标明相关测量是否用于机器学习模型训练；
UE检测到指定移动性事件后，按照配置采集、记录并上报事件前后一定时间或一定数量的测量样本；
触发事件可包括RSRP变化、波束失败、无线链路失败、切换、RLC重传次数超限、多普勒或时延扩展异常等；
通过不同标识区分模型训练数据与普通网络测量数据，便于网络侧分类管理和模型训练。
创新与价值：该方案将UE测量配置与AI模型训练需求直接关联，围绕关键事件构建包含事件发生前、发生时和发生后的连续样本。相比只采集事件发生瞬间的数据，模型可以进一步学习异常的形成和演化过程，提高移动事件预测训练数据的针对性与完整性。
成熟度：该方案目前属于公开的PCT专利申请，未提供定量实验结果、开源代码或原型系统。

## Slide 6: 方向二：AI分析通信测试结果与业务体验
1. 基于Transformer的RIC辅助视频QoE预测[3]
无线网络KPI不能直接等同于用户体验，而且实时视频对网络波动敏感，等到卡顿发生后再调整资源往往已经太晚。
研究方法：
基于OAI 4G/5G无线接入网、USRP B210 软件无线电设备和EdgeGallery RIC平台搭建无线实时视频原型系统，使用WebRTC传输视频，并接入6台Nexus 6P手机；
RIC采集无线网络底层信息，WebRTC服务器同步记录视频QoE，形成“网络状态—业务体验”配对数据；
提出两阶段Transformer模型TTPP：第一阶段估计当前视频QoE，第二阶段结合历史序列预测下一周期QoE。
针对实际采集数据规模较小的问题，研究还使用了数据增强方法扩展训练样本。
创新与效果：该研究将分析目标从单一网络KPI提升到应用层用户体验预测，并将模型部署在RIC辅助的真实硬件原型中。相较基线模型，QoE预测MAE降低约12.5%～44.0%。
成熟度：已完成真实终端和无线设备的实验室原型验证，但未公开完整代码和数据。
[3] Y. Sun et al., “QoE Prediction in RIC-Assisted Wireless Real-Time Video Transmission System With Transformer,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 74, no. 9, pp. 14910–14915, 2025.
[4] W. Zia, P.-H. Kuo and H. Hu, “Playback Stall Expectation Reporting,” Apple Inc., Patent US12621840B2, 2026.
2. 苹果专利：播放卡顿预期上报[4]
视频应用能够根据播放缓冲区判断即将发生卡顿，但蜂窝网络通常只能看到无线侧指标，不知道某个用户的应用体验即将恶化，难以及时进行针对性资源调整。
研究方法：
应用根据缓冲区状态生成播放卡顿预期事件，其中可包含预计距离卡顿发生的时间、事件生成时间和当前缓冲水平；
事件由应用层传递给终端基带，再通过应用层测量报告，以RAN可见QoE指标的形式上报给基站；
基站结合小区负载和资源情况，判断是否调整该UE的调度优先级或无线资源配置，以尝试避免或减轻卡顿；但网络是否响应以及如何调整资源由实际网络实现决定，并不是收到上报后必须增加资源。
创新与价值：该专利打通了应用层感知、终端基带上报和网络侧响应之间的链路，使网络能够在卡顿发生前获得业务体验信息。这主要是一种跨层上报机制，与QoE预测模型结合，将预测结果转化为网络可使用的控制信息。
成熟度：美国专利已于2026年授权且处于有效状态。

## Slide 7: 方向二：AI分析通信测试结果与业务体验
3. RANGAN：基于GAN的5G云RAN异常检测[5]
5G云RAN持续产生大量KPI，异常往往表现为一段时间内多个指标的联合变化。固定阈值难以区分正常波动与资源争用，同时真实网络的故障标签通常较少。
研究方法：
使用公开数据集，其中包含5个UE产生的不同业务流量，以及前传链路利用率、CPU线程调度等RAN KPI；
使用滑动窗口将连续KPI切分为重叠时序片段，在保留异常演化过程的同时增加可用于训练的样本数量；
GAN通过对抗训练学习正常数据分布，并在生成器和判别器中加入Transformer模块，捕捉不同时间点之间的依赖关系。
当实际KPI序列明显偏离正常分布时，模型将其识别为网络资源争用异常。
创新与效果：该方法将无监督分布学习与时序注意力机制结合，不依赖大量人工故障标签。实验表明，RANGAN在资源竞争异常检测上取得了较好的效果，在论文测试范围内，较长的滑动窗口具有更好的检测效果，说明异常判断需要利用足够的时间上下文。
成熟度：实验使用模拟5个UE的数据，尚未在真实商用RAN中验证，主要适合证明方法可行性。
[5] D. Liao et al., “RANGAN: GAN-Empowered Anomaly Detection in 5G Cloud RAN,” 2025 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking, 2025.
[6] Huawei Technologies Co., Ltd., “Network Management Method and Device,” Patent Application CN119728456A, 2025.
4. 华为专利：基于预测质量的网络管理[6]
AI模型可能因场景变化、训练数据不足或运行环境不同而产生错误预测。如果网络直接依据不可靠的预测执行资源调整、负载均衡或移动性控制，反而可能降低网络性能。
研究方法：
预测节点使用一个或多个候选模型处理当前测量信息，每个模型同时输出预测结果和质量指标；
质量指标可根据预设测试集、历史预测质量、历史预测信息，或者模型属性与当前运行环境确定；
预测节点将各模型的预测结果及质量指标发送给执行节点；
执行节点筛选质量满足要求的预测结果，只依据通过质量检查的结果执行网络管理操作。
创新与价值：该专利在模型预测和网络执行之间增加了独立的预测质量评估层。网络不再默认所有AI结果都可靠，而是先判断预测结果是否达到当前管理场景的质量要求，再决定是否使用。
成熟度：目前为申请中的中国专利，没有定量实验、开源代码和产品部署证明。

## Slide 8: 方向三：测试结果驱动网络优化
1. xSlice：基于实时KPI的无线资源切片[7]
不同业务对吞吐量、时延和可靠性的要求不同，而用户数量、无线信道和业务负载又在持续变化，固定的PRB分配策略难以及时满足动态QoS需求。
研究方法：
将xSlice作为xApp部署在Near-RT RIC，通过E2接口获取实时RAN KPI，并动态调整不同切片的MAC层PRB资源。
定义加权的Performance Regret，表示实际吞吐量、时延和BLER与各业务目标之间的差距。
采用Actor-Critic强化学习生成资源分配动作，并利用GCN描述动态变化的用户和业务会话。
动作执行后重新采集网络性能，并利用新测量结果继续更新资源分配策略。
创新与效果：
该研究将多指标QoS优化、动态会话建模和真实O-RAN闭环控制结合起来。论文使用OAI、USRP N310、n78频段和10部商用手机开展OTA实验，相比Zipper方法平均降低约67%的Performance Regret，大多数资源决策在4 ms以内完成。
成熟度：
已完成真实5G实验室网络验证，xApp及相关OAI修改代码已经开源；但复现需要RIC、OAI、USRP和多部终端，系统搭建难度较高，
[7] P. Yan et al., “Near-Real-Time Resource Slicing for QoS Optimization in 5G O-RAN Using Deep Reinforcement Learning,” IEEE Transactions on Networking, 2025.

## Slide 9: 方向三：测试结果驱动网络优化
2. SafeSlice：AI资源控制动作的安全校验[8]
强化学习依靠不断探索学习资源分配策略，但在真实网络中，一次不合适的探索就可能造成时延突然升高，违反服务等级协议（SLA）。因此，模型生成的资源动作不能未经检查直接执行。
研究方法：
使用改进的A2C算法，根据各切片业务状态生成PRB分配动作；
在奖励函数中加入基于Sigmoid的风险惩罚，约束一段时间内的累计时延，使模型在接近SLA阈值时受到更强惩罚；
额外训练XGBoost成本模型，根据当前业务状态、候选PRB动作和上一时刻实际时延，预测动作执行后的瞬时时延；
如果候选动作可能违反SLA，安全层将其替换为动作空间中距离最近的安全PRB配置。
其控制过程可以概括为：业务状态测量 → 生成候选资源动作 → 预测动作时延 → 拦截危险动作 → 执行安全动作 → 测量实际效果
创新与效果：
SafeSlice同时处理长期累计约束和单次瞬时约束，在强化学习策略与网络执行之间增加独立安全层。论文报告，平均累计时延最高降低83.23%，瞬时时延违规最高降低93.24%，资源消耗最高降低22.13%。
成熟度：
实验在虚拟化O-RAN环境中进行，使用真实VR游戏流量轨迹以及VoNR、视频业务模型，但没有接入真实基站和终端。
[8] A. M. Nagib, H. Abou-Zeid and H. S. Hassanein, “SafeSlice: Enabling SLA-Compliant O-RAN Slicing via Safe Deep Reinforcement Learning,” IEEE ICMLCN, 2025.

## Slide 10: 方向四 | 空间无线环境建模：从稀疏测量到跨场景复用
[9] W. Bjorndahl et al., “PropSplat: Map-Free RF Field Reconstruction via 3D Gaussian Propagation Splatting,” IEEE DySPAN, 2026.
[10] J. Li et al., “Robust Radio Map Prediction: An Online Adaptation Approach with Dynamic Learning Rates,” Expert Systems with Applications, Vol. 306, 2026.
1. PropSplat：基于稀疏测量的无线场重建[9]
在缺少平面图、三维地图和材料信息的情况下，仅利用稀疏RF测量建立Radio Map。
研究方法：
首先利用传统路径损耗模型描述信号随传播距离产生的基础衰减；
使用一组三维各向异性高斯，表示真实环境相对于基础路径损耗模型产生的额外传播偏差；
根据已有的发射机—接收机测量路径初始化高斯，并依据接收功率预测误差进行端到端优化；
模型训练完成后，可查询未测位置的接收功率，形成连续Radio Map，也可用于基于无线场的定位。
其基本过程为：基础路径损耗模型＋稀疏RF测量 → 学习空间传播偏差 → 重建连续无线场 → 预测未测位置信号
创新与效果：将传统传播模型与3D Gaussian结合，降低对完整地图和密集测量的依赖。在真实室外路测中，当测量点间隔达到300米时，预测RMSE为 5.38 dB；在室内BLE数据上的平均定位误差为 0.19米。
成熟度：已使用真实数据完成离线验证，但尚未发现完整开源代码。
2. Radio Map在线适配：环境变化后更新已有模型[10]
该研究的前提是已经具备初始Radio Map。当遮挡物、设备位置或传播条件发生变化时，利用新测量持续更新模型。
研究方法：
首先利用历史数据训练Radio Map预测模型；
部署后持续获得新的无线测量，并在模型推理阶段进行测试时适配（Test-Time Adaptation，TTA）；
根据当前数据与原始训练分布之间的变化程度，动态调整模型更新的学习率。环境变化较小时采用较小学习率，避免模型因少量噪声产生过度更新；变化较大时提高学习率，加快模型对新环境的适配。
其基本过程为：已有Radio Map → 获取新环境测量 → 判断环境变化程度 → 动态调整学习率 → 更新Radio Map模型
创新与价值：研究重点由“如何建立Radio Map”扩展到“如何长期维护Radio Map”，动态学习率适配在不同分布变化条件下优于不更新或固定学习率方法。
成熟度：论文已公开代码，复现条件较好；但主要是公开数据集上的离线验证，尚未经过真实网络的长期在线运行验证。

## Slide 11: 方向四 | 卫星场景中的智能通信与鲁棒定位
[11] K. Park et al., “Joint Optimization of Handoff and Video Rate in LEO Satellite Networks,” IEEE INFOCOM, 2026.
[12] J. Lou and R. Zhang, “LF-GNSS: Towards More Robust Satellite Positioning with a Hard Example Mining Enhanced Learning-Filtering Deep Fusion Framework,” 2025.
1. Joint LEO：联合优化卫星切换与视频码率[11]
低轨卫星高速移动，服务卫星需要频繁切换；同时，卫星选择会影响未来吞吐量，视频码率又会影响缓存和卡顿风险。传统方法分别处理切换和码率选择，难以获得整体最优结果。
研究方法：
系统同时感知候选卫星的信号质量、预测吞吐量、剩余可见时间和用户竞争情况；同时考虑视频缓存、上一时刻码率、视频块大小等业务状态；
模型一次性输出两个动作：选择哪颗卫星，以及下一个视频块采用什么码率；
论文分别设计了基于模型预测控制的Joint MPC和基于强化学习的Joint PPO；
多用户场景采用集中训练、分布式推理：训练时利用多用户全局信息，实际决策时每个用户可以独立运行策略。
创新与效果：将卫星切换与应用层码率控制联合优化。在真实Starlink吞吐量轨迹实验中，1、5和20个用户场景下的QoE分别提升约 18%、68%和57%，决策时间低于10毫秒。
成熟度：代码和数据已公开，并完成轨迹驱动仿真和测试床验证。
2. LF-GNSS：深度学习与卡尔曼滤波融合定位[12]
城市峡谷中，建筑遮挡和反射会产生非视距与多径误差。传统GNSS滤波通常根据固定统计假设设置测量噪声，但实际不同卫星、不同位置和不同时刻的误差差异很大，固定噪声模型难以准确描述。
研究方法：
提取每颗卫星的观测信号特征，并引入该卫星对DOP的贡献，描述其几何关系和观测质量。
深度学习网络不直接输出最终位置，而是估计卡尔曼滤波所需的观测噪声协方差矩阵和补偿后的新息向量。
卡尔曼滤波继续负责状态递推和最终位置计算，使输出仍受到传统定位模型约束。
训练过程中采用动态困难样本挖掘，提高模型对严重NLOS、多径和异常卫星观测的关注度。
创新与价值：不是用神经网络完全替代GNSS定位算法，而是让AI学习传统模型中最难准确设定的误差部分，再由滤波器完成最终融合。论文报告，相比传统方法定位性能提升约 79.55%—84.99%，相比纯深度学习方法提升约 53.68%。
成熟度：代码和城市定位数据集已公开，并使用真实车辆数据验证。

## Slide 12: 方向四 | 网络数字孪生：自动建模与动作预评估
[13] S. Ding, D. Flynn and P. Harvey, “Automatic Generation of Digital Twins for Network Testing,” IEEE ICDCS Workshops, 2025.
[14] Huawei Technologies, “Attention-Based Model for Wireless Digital Twin,” Patent WO2025010581A1, 2025.
1. AutoML：自动生成网络测试单元孪生[13]
传统仿真或真实测试需要逐一执行大量网络配置，耗时较长；而人工设计数字孪生模型又依赖专业经验和反复调参。
研究方法：
先从仿真器或测试系统中选择少量代表性配置，获得“网络配置—性能指标”样本；
使用AutoGluon、Auto-sklearn等AutoML工具，自动完成数据预处理、模型选择、集成和超参数优化；生成一个描述特定网络组件或功能的单元孪生（Unit Twin），例如学习链路带宽、队列大小与文件传输时延之间的关系；
后续大量配置不再逐一运行完整仿真，而是先由单元孪生快速预测；只对关键或不确定性较高的配置进行实际测试。
基本过程：确定测试对象和输入输出 → 选择少量配置 → 运行真实测试或仿真 → AutoML训练代理模型 → 使用新配置验证
创新与效果：利用少量测试样本自动生成代理模型，把大量逐一仿真转化为快速预测。在Mininet实验中，完整参数空间包含194,481组配置，论文仅使用400组样本训练；单次孪生推理约为 0.0167秒，而Mininet仿真约为8.53秒，速度提高约500倍。
成熟度：研究已从单一拓扑扩展到多种网络拓扑，但主要在Mininet环境中验证。
2. 华为专利：面向候选动作的无线数字孪生预测[14]
传统预测模型通常根据历史KPI预测未来状态，但可能对网络配置动作不敏感，难以回答“执行不同配置后，网络性能会发生什么变化”。
研究方法：
将历史数据组织为状态—动作对：状态包括流量、吞吐量等KPI，动作包括发射功率、天线参数和资源分配等配置。
利用小时级和天级数据学习不同时间尺度下的网络变化规律。
采用AttenInAtten双层注意力结构，并将待评估的候选动作作为Attention的Query。
分别输入不同候选动作，预测动作执行后的网络状态，比较不同配置的预期效果。
创新与价值：数字孪生不再只预测未来网络状态，而是能够在实际调整网络前，分别预测不同候选配置可能产生的效果，为网络配置选择提供依据。
成熟度：目前为公开专利方案，未提供开源代码和完整实验结果，主要体现产业界对动作敏感数字孪生模型的研究思路。

## Slide 13: 调研总结
本次调研表明，AI与通信的结合正在出现四个较为明确的变化。
1. 网络测量从“周期采集”走向“预测与事件驱动”
高铁移动性预测和关键事件驱动的UE数据采集表明，网络测量开始关注减少无效测量、提前识别风险以及采集高价值数据。
2. 网络分析从“KPI监控”走向“业务体验与异常理解”
RIC视频QoE、RANGAN和播放卡顿预期上报等研究，正在打通无线KPI、终端状态和用户体验之间的关系，使网络能够更主动地识别业务质量下降及其原因。
3. 网络控制从“性能优化”走向“安全可靠的闭环决策”
xSlice展示了强化学习接入真实RIC闭环的可行性；SafeSlice和预测质量专利则表明，通信控制不仅要提升性能，还需要考虑SLA约束、动作安全和预测结果的可靠性。
4. AI应用从地面网络扩展到无线环境、卫星与数字孪生
PropSplat和Radio Map在线适配分别研究无线环境模型的低成本构建与动态更新；Joint LEO和LF-GNSS将AI扩展到卫星通信与定位；数字孪生进一步用于网络模型自动生成和候选配置效果预测。
总体来看，AI正在推动通信系统由固定测量、被动分析和单点优化，逐步转向按需感知、业务理解与安全闭环决策。